## Slide 1
WERK.E
Energie-Effizienz-Beratung
Grosses Team-Meeting
Was in den letzten drei Wochen passiert ist -
und was jetzt vor uns liegt.
Freitag, 07.08.2026 · 09:00 Uhr
Rolandsweg 80, Paderborn · Berichtszeitraum 16.07. - 06.08.2026
Notes: Begruessung. Erstes vollstaendiges Zusammenkommen nach der Sommerpause - das Frühstück am 24.07. ist urlaubsbedingt ausgefallen. Kurz abholen: Wer war im Urlaub, wer ist neu dabei. Dann direkt zum Hauptthema ueberleiten - in meinem Urlaub ist das GModG verkuendet worden.

## Slide 2
AGENDA
Worüber wir heute sprechen
Drei Blöcke. Der erste ist der wichtigste.
01
Das GModG ist da
Was das neue Gebäudemodernisierungs-
gesetz ändert - und ab wann
02
Praxis & Außenwirkung
Förderanträge, unsere Schulungen,
Presse und neue Werkzeuge
03
Team & Kultur
Code of Conduct, Personelles,
Termine bis September
~ 60 Min.
WERK.E · Team-Meeting 07.08.2026
Notes: Erwartungsmanagement: Block 1 nimmt gut zwei Drittel der Zeit ein. Fragen zum GModG sammeln wir direkt im Block, nicht erst am Ende. Hinweis ans Team: Die Schulungsunterlagen (38 Folien Neubau+Sanierung, 25 Folien Schornsteinfeger) liegen in Teams und koennen jederzeit nachgelesen werden.

## Slide 3
01
KAPITEL 1 · GESETZESLAGE
Das GModG ist da.
Beschlossen von Bundestag und Bundesrat am 09.07.2026
In unserer Sommerpause im Bundesgesetzblatt verkündet
Die 65-%-Pflicht ist Geschichte - dafür kommt sehr viel Neues
Notes: Uebergang: Als ich in den Urlaub gefahren bin, war das Gesetz beschlossen, aber noch nicht verkuendet. Jetzt ist es verkuendet - unser Schornsteinfeger-Deck vom 03.08. traegt bereits den Vermerk 'verkuendete Fassung'. Wichtig fuer das Team: Das ist keine Ankuendigung mehr, sondern geltendes Recht.

## Slide 4
KAPITEL 1 · WO STEHEN WIR
Vom Entwurf zum geltenden Recht
Basis: BT-Drucksache 21/7009 vom 08.07.2026 · 176 Seiten, vollständig ausgewertet
11.06.
1. Lesung
Bundestag
22.06.
Anhörung
(viel Kritik)
08.07.
Ausschuss
Drs. 21/7009
09.07.
Bundestag +
Bundesrat: Ja
Juli 26
Verkündung im
Bundesgesetzblatt
Was jetzt sofort gilt
65-%-EE-Pflicht und Betriebsverbote gestrichen
Neues Heizungsrecht §§ 42 bis 46 in Kraft
Havarie-Regeln und neues Mietrecht greifen
Was erst später kommt
Stufe 2 rund um den 01.01.2027: neue Rechenregeln
Genaues Datum = 1. Tag des 6. Monats nach Verkündung
Bis dahin rechnen wir unverändert nach DIN V 18599:2018
Quelle: BT-Drs. 21/7009 · WERK.E Teamschulung GModG
Notes: Der Ablauf war sehr schnell: erste Lesung 11.06., beschlossen 09.07. Wichtig: Das Stufe-2-Datum haengt am Verkuendungsmonat - erster Tag des sechsten Folgemonats. Ich pruefe das exakte Datum und gebe es im Sanierungs-Chat durch. Randnotiz falls Frage kommt: Die Deutsche Umwelthilfe hatte am 14.07. den Bundespraesidenten gebeten zu pruefen, ob § 88a das Gesetz zustimmungspflichtig macht. Das hat den Prozess nicht gestoppt.

## Slide 5
KAPITEL 1 · SYSTEMWECHSEL
Die sechs großen Änderungen
Weniger Heizungsgesetz, mehr EU-Gebäuderichtlinie.
1
Heizung: 65 % gestrichen
§§ 71-73 entfallen samt Betriebsverboten. Neu: Optionen-
katalog + Bio-Treppe für fossile Kessel.
2
Neues Rechenregime
DIN/TS 18599:2025-10, neue Bezugsfläche „Nutzfläche",
neues Referenzgebäude, neue Faktoren.
3
NWG-Bestand: Pflicht
Erstmals Mindesteffizienz für Nichtwohngebäude -
ab 2030 und 2033 (§§ 40, 41).
4
Energieausweise neu
NWG nur noch Bedarfsausweis, eigene Klassen A-G,
THG-Angaben, digital + maschinenlesbar.
5
Neubau: Nullemission
Öffentliche NWG ab 2028, alle Neubauten ab 2030.
Plus Ökobilanz-Bericht (§ 88b).
6
Solarpflicht + Ladepunkte
Bundesweite Solarpflicht gestaffelt ab 2027 (§ 106),
GEIG-Pflichten für Bestands-NWG ab 2027.
Artikel 1 bis 9 des Änderungsgesetzes · BT-Drs. 21/7009
Notes: Das ist die Kurzfassung des ganzen Gesetzes auf einer Folie. Kernbotschaft: Die Pflichten haengen jetzt am Brennstoff, nicht mehr an der Technik. Und der Schwerpunkt verschiebt sich vom Heizungstausch zur EU-Gebaeuderichtlinie - Bestandspflichten, neue Rechenregeln, Nullemission. Punkte 3 bis 6 sind fuer uns geschaeftlich die interessanten: Da entstehen neue Leistungen.

## Slide 6
KAPITEL 1 · ARTIKEL 9
Ein Gesetz, fünf Zeitstufen
Fast alles hat ein Datum. Wer die Fristen kennt, plant Projekte rechtssicher.
Tag nach
Verkündung
GEG wird GModG
65 % + Betriebs-
verbote weg
Neues Heizungs-
recht §§ 42-46
Havarie + Mietrecht
≈ 01.01.2027
Stufe 2
Rechenregeln neu
Ausweisrecht neu
NWG-Pflicht +
Solarpflicht
Prüfpflichten, GEIG
01.01.2028
Nullemission neue
öffentliche NWG
CO₂ + Netzentgelte
hälftig
THG-Bericht ab
1.000 m²
01.01.2029
Bio-Treppe Stufe 1:
10 %
Brennstoffkosten
hälftig, Deckel 30 %
Gebäudeautomation
bis Ende 2029
01.01.2030
Nullemission alle
Neubauten
Referenz-fp 0,70
NWG max. 3,5 ×
Referenz
Solarpflicht neue WG
Danach: 2033 NWG-Stufe 2 · 2035 Bio-Treppe 30 % · 2040 Bio-Treppe 60 % · 2045 Brennstoffe klimaneutral über die Lieferantenquote
Artikel 9 des Änderungsgesetzes · Drs. 21/7009, S. 159
Notes: Diese Folie bitte fotografieren - das ist die Orientierung fuer die naechsten Jahre. Fuer den Alltag zaehlen vor allem die ersten beiden Spalten: Was heute schon gilt, und was zum 01.01.2027 auf uns zukommt. Stufe 2 = erster Tag des sechsten Kalendermonats nach Verkuendung.

## Slide 7
KAPITEL 1 · HEIZUNGSRECHT
Heizungstausch: alt gegen neu
Was ihr Kundinnen und Kunden ab sofort anders erzählt.
Thema
GEG 2024 (bisher)
GMODG (neu)
Grundregel
65 % erneuerbare Energien
bei jedem Heizungstausch
Freie Wahl aus 10 Optionen,
nur Maßgaben §§ 43-46
Fossile Kessel
Nur über 65-%-Nachweis
oder Übergangsregeln
Zulässig - ab 2029 mit
steigendem Bioanteil (§ 43)
Betriebsverbote
Aus für fossile Kessel
Ende 2044, 30-Jahre-Regel
Ersatzlos gestrichen
Beratungspflicht
Pflichtberatung vor
fossilem Einbau
Entfällt - wir dokumentieren
trotzdem schriftlich
Ziel 2045
Pflicht lag beim Eigentümer
(100 % erneuerbar)
Quote bei den Brennstoff-
lieferanten (§ 42a)
GEG 2024: §§ 71-73 (gestrichen) · GModG: §§ 42-46 und § 42a
Notes: Das ist die Folie fuer die Kundenkommunikation. Wer noch 65-%-Konzepte im Kopf hat: bitte umstellen. Wichtiger Punkt bei 'Beratungspflicht': Die gesetzliche Pflicht entfaellt, aber wir dokumentieren unsere Empfehlung weiterhin schriftlich. Das ist Eigenschutz. Und: 'Fossil ist erlaubt' heisst nicht 'fossil ist guenstig' - siehe uebernaechste Folie.

## Slide 8
KAPITEL 1 · § 42
Zehn Optionen, freie Wahl
Der Eigentümer wählt frei, Kombinationen sind zulässig. Gilt über § 10 Abs. 2 Nr. 3 auch im Neubau.
Gas / Öl /
Flüssiggas
mit Bio-Treppe § 43
Wärmepumpe
elektrisch
Solarthermie
Solar Keymark, § 44
Biomasse /
Wasserstoff
auch handbeschickt, § 45
WP-Hybrid
Wärmepumpe + Kessel
Solarthermie-
Hybrid
Solar + Kessel
KWK-Anlage
hocheffizient, neu
Stromdirekt-
heizung
nur mit Hüllen-Bonus, § 46
Wärmenetz-
Anschluss
Hausübergabestation
Innovative
Lösung
Auffangoption
Stromdirektheizung: Im Neubau nur, wenn die Hülle 45 % besser ist als §§ 16/19, im Bestand 30 % besser.
Ausnahme: Austausch einer Einzelraumheizung und selbstgenutzte Ein- bis Zweifamilienhäuser.
§ 42 Abs. 2 GModG · Drs. 21/7009, S. 29-30
Notes: Zehn Optionen - das ist die zentrale Neuerung im Heizungsrecht. Hervorgehoben sind die drei, die bei uns am haeufigsten vorkommen: Waermepumpe, Biomasse und WP-Hybrid. Neu im Katalog ist die hocheffiziente KWK-Anlage. Und bei Biomasse: Das Merkmal 'automatisch beschickt' wurde gestrichen - Scheitholzkessel erfuellen jetzt auch § 42.

## Slide 9
KAPITEL 1 · § 43
Die Bio-Treppe
Wer fossil einbaut, verpflichtet sich zu steigenden Bio-Anteilen.
Chart: 
| ab 2029 | ab 2030 | ab 2035 | ab 2040
Pflicht-Bioanteil | 10 | 15 | 30 | 60
Nur für Neuanlagen
Gilt für Gas, Heizöl und Flüssiggas, die nach Inkraft-
treten neu eingebaut werden. Bestandsanlagen: keine Quote.
Eine Frage des Vertrags
10 % heißt: ein Zehntel der Jahreswärme kommt bilanziell
aus grünem Brennstoff. Das regelt der Liefervertrag,
nicht die Technik am Kessel.
Nachweis + Bußgeld
Lieferantenbestätigung in jeder Abrechnung (§ 96),
5 Jahre aufbewahren. Bußgeld bis 5.000 €.
Vier Wege an der Bio-Treppe vorbei (2029 bis 2034)
Solarthermie 0,04 m²/m² (bis 2 WE) bzw. 0,03 · Lüftung mit WRG ≥ 73 % · WP-Hybrid ≥ 30 % bivalent-parallel · Biomasse-Hybrid
§ 43 GModG · Drs. 21/7009, S. 31-34
Notes: Die Bio-Treppe ist das Herzstueck des neuen Heizungsrechts. Wichtigste Botschaft fuer die Beratung: Das ist keine technische Anforderung am Kessel, sondern eine Frage des Liefervertrags. Der Kunde kauft Gas mit Biomethan-Anteil. Die Pflicht trifft den Betreiber der Anlage (§ 43 Abs. 6), nicht zwingend den Eigentuemer - das ist bei vermieteten Objekten relevant. Achtung bei den vier Ersatzwegen: Solarthermie und Lueftungs-WRG gelten nur bis Ende 2034.

## Slide 10
KAPITEL 1 · WIRTSCHAFTLICHKEIT
Fossil ist erlaubt - und planbar teuer
Vier Posten, die dauerhaft auf die Betriebskosten wirken. Gehören in jede Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
1
Bio-Treppe (§ 43)
Biomethan und Bioöl kosten deutlich mehr als Erdgas und Heizöl. Der Pflichtanteil steigt bis 2040 auf 60 %.
2
CO₂-Preis
Ab 2027 übernimmt der EU-Emissionshandel (ETS 2) die Bepreisung. Kein fester Preispfad mehr - der Markt entscheidet.
3
Grüngasquote (§ 42a)
Lieferanten müssen ab 2028 steigende Grünanteile liefern (Start ca. 1 %), bis 2045 vollständig klimaneutral. Die Kosten landen im Arbeitspreis.
4
Kostenteilung (vermietet)
Ab 2028/2029 trägt der Vermieter CO₂-Kosten, Netzentgelte und Bio-Mehrkosten dauerhaft zur Hälfte selbst.
Unsere Linie: Fossil ist nicht verboten - aber wir rechnen die Restlaufzeit ehrlich durch. Ab 2040 liegt die Wärmepumpe im Kostenvergleich meist vorn.
§§ 42a, 43 GModG · §§ 5a ff. CO2KostAufG · EU-Emissionshandel ETS 2
Notes: Diese Folie ist unser Beratungsargument. Der Kunde darf fossil - aber er soll wissen, was das kostet. Beispiel zum Durchrechnen: Kunde tauscht 2027 auf Gas-Brennwert. 2028 gehen bei Vermietung CO2 und Netzentgelte zur Haelfte auf ihn ueber. 2029 kommen 10 % Bioanteil dazu, 2030 dann 15 %, 2035 dann 30 %. Und ab 2035 faellt die Ersatzerfuellung ueber Solarthermie weg. Wichtig: Wir dokumentieren die Empfehlung schriftlich, auch wenn die Beratungspflicht entfallen ist.

## Slide 11
KAPITEL 1 · § 43 ABS. 7
Wenn der Kessel stirbt: 12 Monate Luft
Der irreparable Ausfall ersetzt die bisherigen Übergangsfristen.
Fall 1
Havarie im Jahr 2028
Neue Gas- oder Öl-Heizung wegen irreparablen Ausfalls: Die Bio-Treppe greift erst 12 Monate nach Einbau - nicht schon am 01.01.2029.
Fall 2
Havarie ab 2029,
Anlage aus GModG-Zeit
Die beim Ausfall geltende Stufe wird für 12 Monate eingefroren. Beispiel: Havarie 2034 - die 30-%-Stufe ab 2035 greift erst später.
Fall 3
Havarie ab 2029,
Altanlage von vorher
12 Monate lang gar keine Quote. Danach gilt die dann aktuelle Stufe der Bio-Treppe.
Beratungspflicht entfällt
Die verpflichtende Beratung vor dem Einbau fossiler Heizungen (§ 71 Abs. 11 GEG) wird ersatzlos gestrichen.
Mietrecht läuft parallel
Auch die CO₂-Kostenteilung pausiert bei Havarie-Einbau 12 Monate (§ 5a Abs. 4 CO2KostAufG).
§ 43 Abs. 7 GModG · Drs. 21/7009, S. 33 (Begründung S. 169)
Notes: Havarie-Faelle kommen bei uns regelmaessig rein - deshalb eine eigene Folie. Merksatz: Irreparabler Ausfall bedeutet immer 12 Monate Karenz ab Einbau. Die drei Faelle unterscheiden sich nur darin, welche Stufe danach gilt. Bitte im Beratungsprotokoll festhalten, wenn es ein Havarie-Fall war - das ist spaeter der Nachweis fuer die Karenz.

## Slide 12
KAPITEL 1 · MIETRECHT
Vermietete Objekte: zwei neue Baustellen
Betrifft alle Projekte mit Vermieterinnen und Vermietern als Auftraggeber.
§ 559f BGB
Ohne JAZ-Nachweis nur
die halbe Umlage
Jahresarbeitszahl ≥ 2,5 nachgewiesen → volle Umlage, 8 % der Kosten pro Jahr
Kein Nachweis → nur 50 % der Kosten dürfen umgelegt werden
Nachweis nach VDI 4650 Blatt 1, in der Regel vor Inbetriebnahme, durch das Fachunternehmen
Nicht nötig bei: Baujahr nach 1996, WSchV-1995-Niveau, Sanierung auf § 38-Niveau oder Vorlauftemperatur ≤ 55 °C
Für uns: Heizlast + VDI-4650-Berechnung gehören in die Auslegung - nicht hinterher aus Betriebsdaten.
CO2KOSTAUFG
Wer zahlt was ab wann?
CO₂-Kosten
10-Stufen-Modell
ab 2028: fix 50 / 50
Gas-Netzentgelte
voll beim Mieter
ab 2028: 50 / 50
Bio-Pflichtanteil
gab es nicht
ab 2029: 50 / 50, Deckel 30 %
Härtefall § 5d: Vermieteranteil entfällt bei max. 6 Wohnungen, günstiger Miete, Klasse G/H und wenn eine Wärmepumpe technisch unmöglich ist.
§§ 559e, 559f BGB (Artikel 6) · §§ 3a, 5a-5d CO2KostAufG (Artikel 5)
Notes: Zwei Dinge, die wir bei vermieteten Objekten aktiv ansprechen muessen. Links ist fuer die Planung wichtig: Wenn wir eine Waermepumpe auslegen und der Kunde vermietet, muss die JAZ-Berechnung nach VDI 4650 VOR Inbetriebnahme vorliegen. Sonst verliert der Vermieter die Haelfte seiner Umlage. Das koennen wir mit anbieten. Rechts: Die CO2-Kostenteilung wird ab 2028 pauschal 50/50 - das alte Stufenmodell entfaellt. Gilt auch fuer Neubauten bis Baujahr 2029.

## Slide 13
KAPITEL 1 · AB STUFE 2 (≈ 01.01.2027)
Ab 2027 rechnen wir anders
Neue Norm, neue Bezugsfläche, neues Referenzgebäude. Betrifft jede Bilanz und jeden Ausweis.
Die Norm
DIN/TS 18599:2025-10 wird das einzige Bilanzierungsverfahren
DIN V 4701-10 und das alte Modellgebäudeverfahren entfallen
Nutzungsprofile rutschen von Tabelle 5 in Tabelle 6
U-Wert-Normen aktualisiert (DIN 4108-4, DIN EN ISO 6946)
Die Bezugsfläche
Bisher WG: Gebäudenutzfläche AN = 0,32 · Ve - eine Rechengröße, meist größer als die echte Wohnfläche
Bisher NWG: Nettogrundfläche NGF
Neu für beide: „Nutzfläche" = tatsächlich beheizte oder gekühlte Nettoraumfläche nach DIN 277:2021-08
Die Folge - und unsere wichtigste Kundenbotschaft
Alle kWh/m²-Kennwerte verschieben sich systematisch. Alte und neue Ausweise sind nicht mehr direkt vergleichbar. Das müssen wir aktiv erklären, bevor der Kunde es selbst merkt.
Referenzgebäude: kein konkreter Kessel mehr, sondern technologieneutral mit fp,tot = 0,75 - ab 2030 dann 0,70. Hülle bleibt: Wand 0,28 · Dach 0,20 · Fenster 1,3.
§§ 20-30, § 3 Nr. 26, Anlagen 1+2 GModG · Artikel 2, Stufe 2
Notes: Praktische Konsequenz fuer unsere Arbeit: Software-Update Hottgenroth einspielen, sobald das Stufe-2-Datum feststeht. Und: Projekte mit Fertigstellung 2027 und spaeter jetzt schon vorausschauend kalkulieren - neue Normen, neue Bezugsflaeche. Die Kundenbotschaft in der Mitte ist wichtig: Wenn ein Kunde 2027 einen neuen Ausweis bekommt und der Kennwert anders aussieht als 2025, liegt das an der Rechenmethode - nicht am Gebaeude.

## Slide 14
KAPITEL 1 · ANLAGEN 4 + 9
Strom gewinnt, Öl und Gas verlieren
Die neuen Primärenergie- und Treibhausgasfaktoren verändern jede Bilanz.
Chart: 
| Strom (Netz) | Fernwärme | Holz | Erdgas
GEG 2024 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 1.1
GModG | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1
Primärenergiefaktoren (nicht erneuerbarer Anteil)
THG-FAKTOR STROM
560 → 100
g CO₂-Äquivalent je kWh im Energieausweis. Wärmepumpen werden in der THG-Darstellung massiv bessergestellt.
Neu mit fp = 0,0
PV-Strom vor Ort · Umweltwärme · Geothermie · Solarthermie. Abwärme: 0,0 bei 10 g THG.
Weitere THG-Faktoren in g CO₂-Äq./kWh
Heizöl 310 · Flüssiggas 270 · Erdgas 240 · Kohle 400-430 · Biomethan / Bioöl / Wasserstoff 80 · Fernwärme 40 bis 400 je nach Erzeugung · Holz 20 · PV, Umweltwärme, Solarthermie 0
Anlage 4 (Primärenergie) und Anlage 9 (THG) GModG · Drs. S. 116-123
Notes: Das ist die Folie mit dem groessten Aha-Effekt fuer Kunden. Der THG-Faktor Strom faellt von 560 auf 100 g. Das heisst: Im Energieausweis sieht eine Waermepumpe kuenftig dramatisch besser aus als heute. Beim Holz aufpassen: Der Primaerenergiefaktor steigt von 0,2 auf 0,7 - Holz verliert seinen Sonderbonus. Der THG-Faktor bleibt mit 20 g aber sehr gut. Fernwaerme ist jetzt pauschal 0,7, es sei denn der Versorger veroeffentlicht einen eigenen Wert - der hat Vorrang.

## Slide 15
KAPITEL 1 · NEUBAU
Nullemission in zwei Stufen
§ 10a ab 2028 für öffentliche Nichtwohngebäude, § 10 neu ab 2030 für alle Neubauten.
01.01.2028
Neue öffentliche Nichtwohngebäude im Eigentum der öffentlichen Hand mit Behördennutzung
01.01.2030
Alle Neubauten - Wohn- und Nichtwohngebäude, ohne Ausnahme nach Bauherr
Bis dahin
Im Neubau gilt der Optionenkatalog (§ 10 Abs. 2). Ein Gaskessel ist formal möglich - mit Bio-Treppe.
Die drei Anforderungen
✓
Gesamtenergiebedarf höchstens auf dem Niveau der §§ 15/18 - Referenzgebäude mit fp,tot dann 0,70
✓
Baulicher Wärmeschutz nach §§ 16/19
✓
Am Standort keine CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen
Ökobilanz wird Pflicht
„Bericht zur THG-Bilanz im Lebenszyklus" (§ 88b): ab 2028 für Neubauten über 1.000 m², ab 2030 für alle
Methodik DIN SPEC 91606:2026-07, kostenlos bei DIN Media
Wert wandert als Pflichtangabe Nr. 17 in den Energieausweis
Nur mit Fortbildung „angewandte Ökobilanz für Gebäude" (§ 88c)
§ 10a (Artikel 3), § 10 neu (Artikel 4), §§ 88b/88c GModG
Notes: Fuer die Neubau-Kollegen: Ab 2030 ist am Standort kein fossiler Brennstoff mehr erlaubt. Punkt. Ausnahme, falls die Frage kommt: Hallenzonen ueber 4 m Raumhoehe mit Geblaese- oder Strahlungsheizung sind ausgenommen. Rechts der wichtige Punkt fuer unsere Planung: Die Oekobilanz nach § 88b braucht eine Fortbildung nach § 88c. Sieben Fachthemen inklusive Software und Massenermittlung. Das muessen wir 2027 angehen, damit wir 2028 liefern koennen - dazu spaeter mehr.

## Slide 16
KAPITEL 1 · §§ 40, 41
Erstmals Sanierungspflicht im NWG-Bestand
Setzt Artikel 9 der EU-Gebäuderichtlinie um. Die Pflicht trifft den Eigentümer, Nachweis über den Energieausweis.
ab 2030
Primärenergie ≤ 3,5 × Referenz
Entspricht: raus aus Klasse G
ab 2033
Primärenergie ≤ 2,95 × Referenz
Entspricht: mindestens Klasse E
Gilt als erfüllt bei
Baujahr ab 1996 · WSchV-1995-Niveau · Biomasse- oder WP-Heizung · Fernwärmeanschluss
Die neuen NWG-Klassen (Anlage 10a) - Verhältnis des Primärenergiebedarfs zum Referenzgebäude
A
≤ 1,0
B
> 1,0
C
> 1,48
D
> 1,97
E
> 2,46
F
> 2,95
G
> 3,5
Klasse A gibt es nur noch für Nullemissionsgebäude.
Was das für unsere Arbeit heißt
Nichtwohngebäude brauchen künftig nur noch Bedarfsausweise - bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und neu auch bei Vertragsverlängerung. Jeder Ausweis heißt damit vollständige energetische Bilanzierung statt Verbrauchsablesung. Datenaufnahme und Rechenaufwand steigen deutlich.
§§ 40, 41 GModG · §§ 79-82, § 86, Anlage 10a · Artikel 2, Stufe 2
Notes: Das ist geschaeftlich die spannendste Folie: Erstmals gibt es eine echte Sanierungspflicht im Bestand. Hintergrund EPBD: Bis 2030 muessen 16 %, bis 2033 insgesamt 26 % der schlechtesten Nichtwohngebaeude saniert sein. Fuer uns heisst das: Bestandshalter und Kommunen brauchen jemanden, der ihren Bestand einordnet. Welche Gebaeude fallen unter die Pflicht, welche sind ueber die Erfuellungsfiktionen schon raus? Das ist ein Beratungsprodukt, das wir anbieten sollten. Ausnahmen: Abriss oder Nutzungsaufgabe geplant, Baudenkmaeler, Hallen mit niedrigem Energiebedarf.

## Slide 17
KAPITEL 1 · §§ 60A BIS 60C
Prüfen, optimieren, abgleichen - mit Frist
Alle drei Pflichten sind bußgeldbewehrt bis 5.000 €. Wiederkehrende Nachweisleistungen für uns.
§ 60a
Wärmepumpen-Prüfung
Für Wärmepumpen ab Inbetriebnahme 2024 in Gebäuden ab 6 Einheiten, auch Luft-Luft. Prüfung nach der ersten vollen Heizperiode, spätestens nach 2 Jahren, danach alle 5 Jahre. Optimierung binnen 1 Jahr umsetzen, Ergebnis schriftlich.
Wartungsvertrag oder Fernüberwachung ersetzt die Prüfung komplett.
§ 60b
Alt-Heizungscheck
Wasserbasierte Heizungen, eingebaut vor dem 01.10.2009, Gebäude ab 6 Einheiten, keine Wärmepumpe. Prüfkatalog gestrafft: Regelung, Temperaturführung, Pumpen, Zirkulation.
Frist: bis 30.09.2027 abgeschlossen. Die läuft bereits.
§ 60c
Hydraulischer Abgleich
Erstmals gesetzlich definiert: Planungs- und Umsetzungsleistungen inklusive raumweiser Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 sowie Anpassung von Heizflächen und Regelung.
Die raumweise Heizlast wird damit Pflichtbestandteil.
30.09.2027
Der Heizungscheck nach § 60b muss bis dahin durch sein - gut 14 Monate. Wer Bestandskunden mit Anlagen von vor Oktober 2009 hat: Das ist ein konkreter Auftrag, den wir jetzt aktiv ansprechen können.
§§ 60a, 60b, 60c GModG · Drs. 21/7009, S. 76-79
Notes: Diese drei Paragraphen sind fuer uns bares Geld - wiederkehrende Leistungen mit gesetzlicher Frist. Der Heizungscheck nach § 60b ist der konkreteste Hebel: Frist 30.09.2027, betrifft alle wasserbasierten Heizungen von vor Oktober 2009 in Gebaeuden ab 6 Einheiten. Aufgabe fuers Team: Lasst uns aus unserem Bestand die Objekte filtern, die darunter fallen, und die Eigentuemer proaktiv ansprechen. Wer macht das? Bitte im Sanierungs-Chat melden. Pruefen darf jede fachkundige Person aus Heizungs-, Kaelte-, Luftheizungs- oder Elektrotechnik.

## Slide 18
KAPITEL 1 · § 106 UND GEIG
Solarpflicht und Ladeinfrastruktur
Bei Neubau-Planungen und Dachsanierungen früh mitdenken: Statik, Dachbelegung, Zählerplatz, Anschlussräume.
§ 106 · Bundesweite Solarpflicht in fünf Stufen
2027
Neue NWG über 250 m² Nutzfläche und alle neuen öffentlichen NWG
2028
Bestand: öffentliche NWG über 2.000 m²; NWG über 500 m² bei Dachsanierung
2029
Bestand: öffentliche NWG über 750 m²
2030
Neue Wohngebäude und überdachte Parkplätze am Gebäude
2031
Bestand: öffentliche NWG über 250 m²
GEIG · Wer muss Stellplätze verkabeln?
Neubau WG
> 3 Stellplätze
50 % vorverkabeln, mind. 1 Ladepunkt
Neubau NWG
> 5 Stellplätze
50 % vorverkabeln, 1 Ladepunkt je 5.
Große Renovierung
WG > 3 / NWG > 5
wie Neubau, wenn Parkplatz oder Elektrik betroffen
Bestand NWG
> 20 Stellplätze
ab 01.01.2027: 1 Ladepunkt je 10 ODER 50 % Leitung
Wichtig: „Vorverkabeln" heißt anschlussfertig bis zum Endpunkt - reine Leerrohre oder Kabelkanäle genügen ausdrücklich nicht. Neue Ladepunkte müssen intelligentes Laden beherrschen.
§ 106 GModG (Artikel 2, Stufe 2) · GEIG in der Fassung von Artikel 7
Notes: Solarpflicht: Das Gesetz sagt 'Solarenergie' - PV oder Solarthermie, beides zulaessig. Jeder Neubau muss ausserdem 'solar-ready' konzipiert sein. Wichtig: Laender duerfen strengere Regeln behalten oder erlassen. NRW-Regelung also weiter im Blick behalten. Wenn die NWG-Sanierungspflicht nach § 40 greift, hat diese Vorrang vor der Solarpflicht. GEIG: Der Punkt mit den Leerrohren ist in der Praxis der haeufigste Fehler. Bitte bei Bauherren frueh ansprechen.

## Slide 19
KAPITEL 1 · ÜBERBLICK
Der Fristenkalender bis 2045
Zum Fotografieren. Vor der Verkündung galt das GEG 2024 - das Stufe-2-Datum hängt am Verkündungsmonat.
Jetzt
Neues Heizungsrecht in Kraft, 65-%-Pflicht und Betriebsverbote gestrichen
≈ 01.01.27
Stufe 2: neue Rechenregeln, Ausweisrecht, NWG-Pflicht, Solarpflicht, GEIG
01.01.2027
GEIG Bestands-NWG > 20 Stellplätze · Solarpflicht neue NWG > 250 m²
30.09.2027
Heizungscheck § 60b für Anlagen von vor 10/2009 abgeschlossen
01.01.2028
Nullemission neue öffentliche NWG · CO₂ + Netzentgelte hälftig · THG-Bericht > 1.000 m²
01.01.2029
Bio-Treppe 10 % · Brennstoffkosten-Teilung · Solar öffentliche NWG > 750 m²
31.12.2029
Gebäudeautomation + Beleuchtungssteuerung NWG > 70 kW nachgerüstet
01.01.2030
Nullemission alle Neubauten · fp 0,70 · NWG ≤ 3,5 × · Solar WG · Bio 15 %
01.01.2031
Solarpflicht Bestand: öffentliche NWG > 250 m²
01.01.2033
NWG-Bestand ≤ 2,95 × Referenz - mindestens Klasse E
31.12.2034
Ende der Ersatzerfüllung über Solarthermie und Lüftungs-WRG
2035 / 2040
Bio-Treppe 30 % · Bio-Treppe 60 %, Nachweis für Hybride ab 6 Einheiten
2045
Brennstoffe klimaneutral über die Lieferantenquote (§ 42a)
Zusammengestellt aus Artikel 9 und den Einzelvorschriften · Drs. 21/7009
Notes: Diese Folie ist die Referenz. Gruen hinterlegt sind die Termine, die uns in den naechsten 18 Monaten operativ betreffen. Ich haenge das Deck nach dem Meeting in Teams. Wer will, druckt sich diese Folie aus. Falls jemand fragt: Das genaue Stufe-2-Datum reiche ich nach, sobald ich das Verkuendungsdatum im Bundesgesetzblatt geprueft habe.

## Slide 20
KAPITEL 1 · CHANCEN
Sechs neue Aufgabenfelder für WERK.E
Jede neue Pflicht im Gesetz ist eine Leistung, die jemand erbringen muss. Das sind wir.
1
NWG-Bestand einordnen
Für Bestandshalter und Kommunen klären: Welche Gebäude fallen 2030/2033 unter §§ 40/41 - und welche sind über die Fiktionen schon raus?
2
Ökobilanz-Berichte § 88b
Ab 2028 Pflicht im großen Neubau. Voraussetzung: Fortbildung nach § 88c, Software und Datengrundlagen des BMWSB.
3
NWG-Bedarfsausweise
Jeder Verkauf und Neuvertrag braucht künftig eine vollständige Bilanzierung samt Begehung oder Fotodokumentation.
4
WP-Prüfung + Abgleich
§ 60a-Prüfungen, Heizungscheck bis 09/2027, hydraulischer Abgleich inklusive raumweiser Heizlast - wiederkehrende Leistungen.
5
Gebäudeautomation § 56
NWG über 70 kW bis Ende 2029: Konzept, Planung und Begleitung der Nachrüstung inklusive Beleuchtungssteuerung.
6
Solar- und GEIG-Prüfungen
Bei Neubau, Dachsanierung und großen Parkplätzen: Solarpflicht und Ladeinfrastruktur mit Fristen ab 2027 prüfen.
Fragen an euch: Wer möchte sich in eines dieser Felder einarbeiten? Für die Ökobilanz brauchen wir 2027 mindestens eine Person mit § 88c-Fortbildung.
Querschnitt aus den Kapiteln 3 und 4 der Teamschulung
Notes: Das ist der Punkt, an dem ich Beteiligung will - nicht nur Zuhoeren. Jede dieser sechs Pflichten ist ein Auftrag, den irgendjemand erbringen muss. Wenn wir frueh dran sind, sind wir die Ersten in der Region. Konkret offen: Wer macht die § 88c-Fortbildung fuer die Oekobilanz? Das braucht Vorlauf, wir muessen 2027 anfangen. Ideen und Interesse bitte direkt hier oder danach im Sanierungs-Chat.

## Slide 21
KAPITEL 1 · PRAXIS
Was ab heute in der Beratung gilt
Die Übergangsregeln für unsere laufenden Projekte.
Sofort
Heizungsberatung umstellen: Optionenkatalog und Bio-Treppe statt 65 %. Keine 65-%-Konzepte mehr neu aufsetzen. Wirtschaftlichkeit fossiler Kessel neu rechnen - Bioanteil, CO₂-Preis, Quote, Kostenteilung.
Bis Stufe 2 (≈ 01.01.2027)
Bilanzen, Nachweise und Ausweise weiter nach DIN V 18599:2018. Projekte mit Fertigstellung ab 2027 aber vorausschauend kalkulieren - neue Normen, neue Bezugsfläche.
Ab Stufe 2
Software-Updates einspielen (Hottgenroth), neue Referenzgebäude und Faktoren nutzen, NWG-Ausweise nur noch als Bedarfsausweis erstellen.
Förderung
Die BEG läuft eigenständig weiter - Reform zum 21.07.2026, unsere Schulung dazu ist bereits durch. Entschließung des Bundestags: BEG bis mindestens 2029 fortführen.
Bitte merken: Auch wenn die Beratungspflicht vor fossilem Einbau entfallen ist - wir dokumentieren unsere Empfehlung weiterhin schriftlich im Projekt.
Artikel 9, §§ 110 ff. GModG · BEG-Reform 21.07.2026
Notes: Konkrete Handlungsanweisung fuer morgen frueh. Der wichtigste Punkt ist ganz oben: Wer noch mit 65-%-Argumentation ins Kundengespraech geht, erzaehlt geltendes Recht von gestern. Zur BEG: Die Reform kam zum 21.07. Unsere Schulung dazu ist bereits gelaufen - die Unterlagen liegen in Teams, bitte bei Bedarf nachlesen.

## Slide 22
02
KAPITEL 2 · PRAXIS, AUSSENWIRKUNG, WERKZEUGE
Was wir daraus gemacht haben.
Förderpraxis: ein Merksatz, der uns Geld spart
Drei Schulungen, zwei Webinare, ein WDR-Beitrag
KI-Werkzeuge und eine neue Marke
Notes: Uebergang: Genug Gesetz. Jetzt zu dem, was wir in den drei Wochen konkret gemacht haben - und da war trotz Sommerpause einiges los.

## Slide 23
KAPITEL 2 · FÖRDERPRAXIS
Der Merksatz aus dem Sanierungs-Chat
Von David, 06.08. - und er hat recht.
„Plant ausreichend Puffer in den Anträgen und BzAs ein.
Wir haben ja keinen Nachteil, wenn da mehr drinsteht."
Das Rechenbeispiel
Angebot Heizungsbauer
33.278 €
Nicht so: BzA bei 2 WE
35.000 €
Sondern: BzA bei 2 WE
42.000 - 45.000 €
Weitere offene Punkte
Effizienzbonus: Warum ist der noch beantragbar? Simon hat den Infoletter-Hinweis, wir klären das verbindlich.
iSFP-Handling bei Anträgen und die 30.000-€-Grenze - bitte im Zweifel kurz abstimmen statt raten.
Neue Preisliste 2026 und der neue Preisrechner sind fertig und liegen in Teams.
Vorlage „Bestätigung förderfähige Investitionskosten" ist auf Stand 08/2026 aktualisiert.
Sanierungs-Chat 06.08.2026 · WERKE_Preisliste_2026 · Vorlagen Portal
Notes: David hat das am Donnerstag im Sanierungs-Chat angesprochen und ich moechte es hier verstaerken, weil es alle betrifft, die Antraege stellen. Wenn das Angebot bei 33.278 Euro liegt, dann sind 35.000 in der BzA bei 2 Wohneinheiten zu knapp. Wir haben keinen Nachteil durch einen hoeheren Ansatz - aber wir haben ein Problem, wenn die Kosten steigen und der Antrag zu klein ist. Bitte als Standard uebernehmen: immer mit Puffer beantragen.

## Slide 24
KAPITEL 2 · AUSSENWIRKUNG
Wir sind beim Thema vorn dabei
Drei Wochen Sommerpause - und trotzdem sichtbar wie selten.
04.08.
Kreisgruppenschulung GModG
Schulung für die Schornsteinfeger-Kreisgruppe Paderborn, eigenes 25-Folien-Deck auf Stand der verkündeten Fassung. Unterlagen sind an alle Teilnehmer raus.
20.07. + 03.08.
Webinar „Was sich jetzt ändert"
Zwei Durchläufe mit Chiara und Steffi. Teilnehmer aus dem Handwerk: Holz-Striewe, WW Energie, Dehrendorf, CH-PB.
16.07.
Webinar KfW und BAFA
Neue Förderbedingungen 2026 - direkt vor der Sommerpause, mit Steffi.
06.08.
WDR Ostwestfalen-Lippe
Beitrag über das Kühlen mit der Wärmepumpe im Sommer, Kreis Höxter - mit Zitat von uns. Marketing greift das auf.
Das ist unser Vorsprung. Wir haben die Schulungsunterlagen, während andere noch das Gesetz lesen. Wenn ihr im Kundengespräch oder im Netzwerk Fragen zum GModG bekommt: Ihr könnt antworten.
Kalender + Teams-Chats 16.07. bis 06.08.2026
Notes: Kurzer Stolz-Moment fuer das Team. Wir waren in der Sommerpause praesenter als manche im Vollbetrieb. Der WDR-Beitrag ist der Aufhaenger fuer Social Media - Marketing hat das schon auf dem Schirm. Danke an Chiara und Steffi fuer die Webinare, die liefen waehrend ich weg war.

## Slide 25
KAPITEL 2 · WERKZEUGE
KI ist bei uns im Alltag angekommen
Was in den letzten drei Wochen damit entstanden ist - und was als Nächstes kommt.
Was schon läuft
Sanierungsratgeber wird automatisiert überarbeitet
WERK.E Design System als Vorlage - Layouts und Assets im Corporate Look auf Knopfdruck
Neuer Preisrechner auf Basis der Preisliste 2026
Social-Media-Posts, zuletzt zum Thema Tiny Houses
Website-Texte und Bildmaterial in 4K
Was als Nächstes kommt
Eigene Zugänge für alle, die damit arbeiten wollen - meldet euch einfach bei mir
Kurze interne Einführung: Was geht, was geht nicht, was gehört nicht rein
Grundregel: Kundendaten und personenbezogene Daten bleiben draußen
Zweite Grundregel: Ergebnisse werden immer fachlich geprüft, bevor sie rausgehen
Neu online: eh-westfalen.de
Die Seite ist seit dieser Woche live, die Terminbuchung ist eingerichtet. Wer Kundinnen und Kunden hat, für die das passt: Der Buchungslink kann ab sofort weitergegeben werden.
Teams-Chats 05.08. und 06.08.2026
Notes: Ich will das nicht als Spielerei verkaufen, sondern als Werkzeug. Der Preisrechner und das Design System sind echte Arbeitserleichterungen. Wichtig sind mir die zwei Grundregeln rechts unten: keine Kundendaten rein, und alles wird fachlich geprueft bevor es rausgeht. Das ist nicht verhandelbar. Wer einen Zugang will: einfach ansprechen, ich richte das ein. Zur eh-westfalen.de nur kurz - Details klaere ich separat, die Seite ist frisch.

## Slide 26
03
KAPITEL 3 · TEAM UND KULTUR
Wie wir zusammenarbeiten.
Code of Conduct: erster Entwurf liegt vor
Personelles und Vertretungen
Termine bis September
Notes: Uebergang: Zum Schluss das, was uns als Team betrifft. Und hier will ich vor allem eure Meinung hoeren, nicht meine vortragen.

## Slide 27
KAPITEL 3 · BETEILIGUNG
Unser Code of Conduct - erster Entwurf
Erarbeitet von der AG Demokratie & Gleichstellung im Betrieb. Stand: August 2026, ausdrücklich ein Arbeitsstand.
Worum es geht
Bei WERK.E arbeiten viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben zusammen - von der Sanierung bis zur Verwaltung.
Der Kodex hält fest, wie wir miteinander umgehen wollen. Kein Regelwerk von oben, sondern eine gemeinsame Verständigung.
Es gibt bereits eine gestaltete Fassung als PDF - die schicke ich mit dem Protokoll rum.
Wer daran arbeitet
Larissa · Alina · Marike · Lisa · Birgitta
Unterstützung zugesagt haben Steffi und Annika. Neele wird nach ihrem Urlaub gefragt.
Wer noch mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen - sprecht Larissa an.
Was ich heute von euch brauche
Passt die Richtung? Fehlt etwas Wesentliches?
Rückmeldungen bitte bis Ende August an Larissa - schriftlich oder im Gespräch, wie es euch lieber ist.
Ziel: eine Fassung, hinter der wir alle stehen. Kein Papier für die Schublade.
WERK.E_Code_of_Conduct_Entwurf · AG Demokratie & Gleichstellung, 05.08.2026
Notes: Hier bitte wirklich Zeit lassen und ins Gespraech gehen. Das ist der Beteiligungspunkt des Meetings. Larissa hat den Entwurf am Mittwoch in die AG gegeben. Ich moechte, dass das Team ihn kennt und die Chance hat, sich einzubringen - bevor daraus etwas Verbindliches wird. Larissa kurz das Wort geben, wenn sie mag. Frist bis Ende August nennen, sonst passiert nichts.

## Slide 28
KAPITEL 3 · TEAM
Personelles und Vertretungen
Wer ist da, wer nicht, und an wen wendet ihr euch.
Aus dem Team
Katrin meldet sich zurück - in drei Monaten geht es wieder los. Wir setzen uns Ende August zusammen.
Manuela ist bis auf Weiteres in Elternzeit, David übernimmt ihre Projekte.
Dominik hat am 31.07. geheiratet - herzlichen Glückwunsch!
Annika heißt jetzt Friesen, nicht mehr Giesbrecht. Bitte in Verteilern anpassen.
Urlaube und Vertretung
Melissa ist bis 24.08. im Urlaub. Ihre Vertretung ist vorbildlich geregelt:
info@
Biggi
Anträge
Lisa
Rückfragen
Alina
Drucken / Versand
Alina
Christin ist morgen im Urlaub, Neele ebenfalls unterwegs.
Das machen wir ab jetzt alle so
Vor jedem längeren Urlaub eine kurze Nachricht in den WERK.E-Chat: Zeitraum, und wer welchen Bereich übernimmt. Melissas Nachricht vom Donnerstag ist die Vorlage - so weiß jeder sofort, an wen er sich wendet.
Rückblick Libori: Danke an alle, die am 30.07. dabei waren - Autoscooter inklusive. Die Abrechnung liegt bei rund 1.750 €, das war es wert. Nächster Termin: WERK.E Frühstück wieder jeden Freitag.
Teams-Chats + Kalender 16.07. bis 06.08.2026
Notes: Kurz und warm halten. Glueckwunsch an Dominik ruhig kurz applaudieren lassen. Der Punkt mit den Vertretungen ist mir wichtig: Melissas Nachricht war genau richtig. Zeitraum plus konkrete Zustaendigkeiten. Das soll Standard werden. Katrin nicht zu viel vorwegnehmen - wir sprechen erst Ende August.

## Slide 29
KAPITEL 3 · AUSBLICK
Was bis September ansteht
Termine, Zusagen und offene Aufgaben.
Bis Ende August
Rückmeldungen zum Code of Conduct an Larissa
Erledigt
GModG- und BEG-Schulung sind durch - alle Unterlagen liegen in Teams
Laufend
Bestandskunden mit Heizungen von vor 10/2009 identifizieren - Frist § 60b läuft
28.08.
Gespräch mit Katrin zur Rückkehr
03.09.
ID. Polo Markteinführungsevent in Kassel - gemeinsam mit WERK.E Mitte, Glinicke, Audi Kassel und der Kasseler Sparkasse
Offen
Wer übernimmt die § 88c-Fortbildung Ökobilanz? Vorlauf für 2028 beginnt jetzt
Feste Termine
Freitags 09:00
WERK.E Frühstück
Montags 10:30
Weekly Recap
Dienstags
Jour fixe Schornsteinfeger
Donnerstags 10:00
Marketing Jour Fixe
14-tägig
Jour Fixe WERK.E Mitte
Alle Schulungsunterlagen liegen in Teams. Fragen bitte dort sammeln.
Stand 06.08.2026
Notes: Konkrete Zusagen, damit das Meeting Folgen hat. Zwei Dinge brauchen heute noch einen Namen: Wer filtert die § 60b-Bestandskunden, und wer macht die Oekobilanz-Fortbildung. Wenn sich niemand meldet, spreche ich Leute direkt an - aber freiwillig ist mir lieber.

## Slide 30
Zum Mitnehmen
1
Die 65-%-Pflicht ist Geschichte. Pflichten hängen jetzt am Brennstoff, nicht an der Technik.
2
Fossil bleibt erlaubt, wird aber planbar teuer - Bio-Treppe, CO₂-Preis, Quote, Kostenteilung.
3
Ab Stufe 2 rechnen wir neu: DIN/TS 18599, Nutzfläche, neue Faktoren, neue Ausweise.
4
Neubau 2030 heißt Nullemission. Der NWG-Bestand bekommt erstmals Mindeststandards.
5
Jede neue Pflicht ist eine Leistung, die jemand erbringen muss. Seien wir die Ersten.
Fragen und Diskussion
Fragen aus euren Projekten sammeln wir direkt hier - die Antworten pflege ich in die Schulungsunterlagen ein.
WERK.E Energie-Effizienz-Beratungs GmbH & Co. KG · Rolandsweg 80, 33102 Paderborn · 07.08.2026
Notes: Abschluss. Die fuenf Punkte noch einmal laut vorlesen - das sind die Saetze, die im Kopf bleiben sollen. Dann Raum fuer Fragen. Alles, was ich nicht beantworten kann, notiere ich und pflege es in die Schulungsunterlagen ein. Nicht vergessen: Die zwei offenen Zustaendigkeiten (§ 60b-Filterung, § 88c-Fortbildung) am Ende noch einmal ansprechen, falls sich noch niemand gemeldet hat.